1. Фонд оценочных средств по дисциплине «Надежность и ремонт машин» для направления подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

1.1. Спецификация фонда оценочных средств по дисциплине «Надежность и ремонт машин» для направления подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Цель создания оценочного средства. Обоснование подхода к его созданию

Установить уровень сформированности компетенций обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Надежность и ремонт машин».

Вид теста: критериально-ориентированный,  на бумажном носителе.

Документы, определяющие содержание оценочного средства

Содержание теста определяется требованиями к результатам освоения программы бакалавриата,   указанными в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1431 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата)», в части формируемых в результате изучения дисциплины «Надежность и ремонт машин» профессиональных компетенций.

Основные учебники и учебные пособия, которые могут быть использованы при подготовке к оцениванию

1. Основная учебная литература, необходимая для подготовки

- Технология ремонта машин/ Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский и др.; под. ред. Е.А. Пучина. – М.: КолосС, 2007. – 488 с.

- Варнаков В.В. и др. Организация и технология технического сервиса машин/ В.В. Варнаков, В.В. Стрельцов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенко. – М. КолосС, 2007. – 277 с.

- Лебедев, А.Т. Технология восстановления работоспособности деталей и сборочных единиц при ремонте машин и оборудования : лабораторный практикум Ч. I. Технология ремонта основных систем, сборочных единиц, машин, оборудования и деталей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Лебедев, А.В. Петров, Е.М. Зубрилина [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2010. — 244 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5748 — Загл. с экрана.

4) Лебедев, А.Т. Ремонт машин : лабораторный практикум Ч. II : Современные технологии восстановления работоспособности деталей и сборочных единиц при ремонте машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Т. Лебедев, А.В. Петров, Е.М. Зубрилина [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2011. — 196 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5753 — Загл. с экрана.

5) Лисунов, Е.А. Практикум по надежности технических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56607 — Загл. с экрана.

2. Дополнительная учебная литература, необходимая для подготовки

1)  Технический сервис машин сельскохозяйственного назначения/Варнаков В.В., Стрельцов В.В., Попов В.Н. и др.-М.:Колос,2004.-253с.

- Российская автотранспортная энциклопедия. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств. – Том 3. – М.: МАДИ, 2001.

3. Черноиванов В.И., Бледных В.В., Северный А.Э. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: Учебное пособие.- М.-Челябинск: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003.- 992 с.

4. Черноиванов В.И., Лялякин В.П. Организация и технология восстановления деталей машин. – М: ГОСНИТИ, 2003. – 488 с.

- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: учебное пособие.- М.: ИД Форум – Инфра-М, 2007.-432 с.

- Справочник мастера по техническому обслуживанию  и ремонту машинно-тракторного парка: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Академия, 2008. – 448 с.

- Современные проблемы науки и производства в агроинженерии: Учебник / Под. ред. А.И. Завражнова [Электронный ресурс]. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 352 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5841, для зарегистрированных пользователей в электронно-библиотечной системе издательства «Лань».

- Экономика технического сервиса на предприятиях АПК/ Ю.А. Конкин, К.З. Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. Конкина. – М.: КолосС, 2006. –  368 с.

- Авдеев М.В., Воловик Е.Л., Ульман И.Е. Технология ремонта машин и оборудования. – М.: Агропромиздат, 1986.

- Ремонт автомобилей / Под ред. Л.В. Дехтеринского. – М.: Транспорт, 1988.

- Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. – М.: Колос, 1981.

- Ремонт машин / Под ред. Н.Ф. Тельнова. – М.: Агропромиздат, 1993.

- Ремонт автомобилей / Под ред. Румянцева. – М.: Транспорт, 1982.

- Смелов А.П. и др. Курсовое и дипломное проектирование по надежности и ремонту машин. - М.: Агропромиздат,  1991.

- Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин: Справочник. – М.: Машиностроение, 1989.

- Журналы «Техника в сельском хозяйстве», Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Ремонт, модернизация и восстановление», «Сварочное производство», «Автомобильный транспорт».

- Научные труды НИИ, ВУЗов (ГОСНИТИ, МГАУ, СПГАУ и др.).

19. Зубрилина, Е.М. Основы надежности машин : учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Механизация сельского хозяйства" [Электронный ресурс] : / Е.М. Зубрилина, Ю.И. Жевора, А.Т. Лебедев [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный университет), 2010. — 120 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5746 — Загл. с экрана.

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт деталей механизма газораспределения тракторных двигателей/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2006.-32 с.

- БАУСОВ А.М., ГВОЗДЕВ А.А., КОЗИНЕЦ М.В. Магнитная дефектоскопия деталей машин/Метод.указ.-Иваново:2003.-28 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Дефектация типовых деталей и соединений сельскохозяйственной техники/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2001.-25 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт вакуумных насосов доильных установок/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2002.-26 с.

- БАУСОВ А.М., ГВОЗДЕВ А.А. и др. Производственная эксплуатационно-ремонтная практика/Метод. указ.-Иваново:ИГСХА,2002.-50 с.

- ГВОЗДЕВ А.А. Организация и проектирование ремонта машин и оборудования на специализированных сервисных предприятиях (РТП,СХТ,МТС)/Учеб.-метод.пособие.-Иваново:ИГСХА,2006.-45 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт коробок передач автотракторной техники/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2006.-24 с.

- КОЗИНЕЦ М.В., БАУСОВ А.М., ГВОЗДЕВ А.А. Ремонт камер и покрышек пневматических колес/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2006.-22 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В., ГИМАЕВ И.Е. Ремонт ведущих мостов колесных тракторов/Метод.указ.-Иваново: ИГСХА,2004.-28 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт шатунно-поршневой группы автотракторных двигателей/Метод.указ.-Иваново: ИГСХА, 2006.-28 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Упрочнение восстановленных деталей поверхностным пластическим деформированием/ Метод. указ.- Иваново:ИГСХА,2006.-20 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., ТЮРИН Д.Л. Исследование износостойкости материалов в условиях абразивного изнашивания/Метод ук.-Иваново: ИГСХА,2006.-35 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Организация и проектирование ремонта машин в мастерской общего назначения/Метод.указ. для курс. и дипл.проектирования.-Иваново: ИГСХА, 2007.-54 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт насосов серии НШ и цилиндров гидросистем сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники/Учеб.-метод.пособие-Иваново:ИГСХА,2007.-56 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., КОЗИНЕЦ М.В. Контроль работоспособности и ремонт узлов и деталей дизельной топливной аппаратуры автотракторных двигателей /Метод.указ. Иваново: ИГСХА, 2008.-34 с.

- ГВОЗДЕВ А.А. Ремонт деталей и соединений сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники полимерными материалами/Учеб.-метод.пос.-Иваново:ИГСХА,2008.-116 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., ТЮРИН Д.Л., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт генераторов и стартеров автотракторных двигателей/Метод.указ.-Иваново: ИГСХА, 2008.-32 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., АБАЛИХИН А.М. Ремонт и регулировка топливных насосов высокого давления дизельных автотрак-ных двигателей/Метод.указ.-Иваново: ИГСХА, 2018.-67 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт масляных насосов и центробежных фильтров очистки масла автотракторных двигателей/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2016.-33 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., КОЗИНЕЦ М.В. Ремонт гидрораспределителей золотникового типа/ метод.указ.-Иваново:ИГСХА, 2016.-25 с.

- ГВОЗДЕВ А.А., БАУСОВ А.М., АБАЛИХИН А.М. Ультразвуковая очистка деталей машин при ремонте/Метод.указ.-Иваново:ИГСХА,2017.-20 с.

Перечень компетенций и требований к уровню подготовки обучающихся, проверяемых в ходе оценивания (дескрипторы)

Таблица 1 – Кодификатор элементов оценивания оценочного средства по дисциплине «Надежность и ремонт машин»

| Шифр и наименование компетенции | Дескрипторы компетенции |
| --- | --- |
| ПК-9 Способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования | Знает: | З-1. Передовой отечественный и зарубежный опыт в области ремонта и обслуживания машин и оборудования. Теоретические основы надежности и ремонта машин, причины нарушения работоспособности машин, физические основы надежности машин |
|  |  | З-2. Производственные процессы ремонта сельскохозяйственной техники, ремонтно-технологического оборудования, оборудования и машин животноводческих комплексов, перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств. |
|  |  | З-3. Организационные основы технического обслуживания и ремонта машин и оборудования, материально-технического снабжения. |
|  | Умеет: | У-1. Выявлять неисправности и отказы машин и оборудования. Проводить измерения и оценивать их результаты. |
|  |  | У-2. Анализировать причины выявленных неисправностей и отказов машин и оборудования. Определять показатели предельного состояния и остаточного ресурса деталей, сборочных единиц, агрегатов и машин. |
|  |  | У-3. Обеспечивать нормы охраны труда в процессе выполнения технологических процессов. |
|  | Владеет: | В-1. Определением единичных и комплексных показателей надежности машин по результатам испытаний и эксплуатации. |
|  |  | В-2. Разработкой и использованием технической и технологической документации. Устранением причин снижения работоспособности машин и оборудования при их эксплуатации, повышением надежности, экономичности и безопасности их работы. |
|  |  | В-3. Определением объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка и организации их выполнения. |

| Шифр и наименование компетенции | Дескрипторы компетенции |
| --- | --- |
| ПК-13 Способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты выполнения работы | Знает: | З-1. Руководящие и нормативные документы по организации технологических процессов диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения машинно-тракторного парка, автомобильного транспорта, оборудования животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий. |
|  |  | З-2. Современные технологические процессы восстановления деталей и их соединений, ремонта сборочных единиц и агрегатов. Основные направления по повышению надежности деталей, сборочных единиц и машин |
|  |  | З-3. Способы механизации и автоматизации технологических процессов и правила безопасной работы. Основы проектирования подразделений ремонтно-обслуживающих предприятий |
|  | Умеет: | У-1. Организовывать технологический процесс обслуживания и ремонта машин |
|  |  | У-2. Обосновывать необходимость технологических процессов восстановления или ремонта деталей и методы их проведения |
|  |  | У-3. Управлять технологическими процессами, анализировать и организовывать контроль качества ремонта. Разрабатывать технологическую документацию на ремонт сборочных единиц, машин и оборудования |
|  | Владеет: | В-1. Обоснованием рациональных способов восстановления деталей, выбором рационального ремонтно-технологического оборудования. Оценкой качества отремонтированных машин и оборудования |
|  |  | В-2. Использованием типовых технологий и современных методов и средств выполнения технологических процессов, связанных с восстановлением и обеспечением постоянной работоспособности машин и оборудования |
|  |  | В-3.Проектированием технологических процессов, связанных с восстановлением работоспособности машин и оборудования, применением элементов экономического анализа в практической деятельности. |

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«НАДЕЖНОСТЬ И РЕМОНТ МАШИН»

Вопрос 1. Свойство машины выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемой наработки называется ____________________________(ответ).

Вопрос 2.

На схеме изображен технологический процесс:

1 – вибродуговая наплавка;

2 – наплавка в среде защитного газа;

3 – электрошлаковая наплавка;

4 – наплавка под слоем флюса;

5 – электроконтактное напекание.

Вопрос 3. Для расчета удельной стоимости надежности не требуется:

1) стоимость приобретения;

2) затраты на ремонт и ТО;

3) коэффициент технической готовности;

4) количество и наработка группы машин.

Вопрос 4. На схеме изображен технологический процесс:

1 – наплавка под слоем флюса;

2 – газопламенное напыление;

3 – электродуговая металлизация;

4 – плазменная наплавка.

Вопрос 5. Какой из способов сбора статистической информации о надежности технических объектов имеет высокую степень точности информации?

1) при непрерывном контроле за работой машины, узла, агрегата;

2) при периодическом контроле за работой машины, узла, агрегата;

Вопрос 6. В процессе эксплуатации обойма подшипника приобрела износ:

1 – окислительный;

2 – водородный;

3 – коррозионный;

4 – схватыванием;

5 – абразивный.

Вопрос 7. Качество получаемой исходной информации о надежности технических объектов не зависит от:

1) длительности наблюдений во времени;

2) дорожно-полевых условий эксплуатации;

3) количества одновременно наблюдаемых объектов;

Вопрос 8. На схеме изображен технологический процесс:

1 – газопламенное напыление;

2 – плазменное напыление;

3 – электродуговая металлизация;

4 – индукционное напыление.

Вопрос 9. Характеристикой рассеяния параметра не является:

1) дисперсия;

2) математическое ожидание;

3) среднее квадратическое отклонение;

4) коэффициент вариации

Вопрос 10.   Зубья шестерни в процессе эксплуатации приобрели износ:

1 – окислительный;

2 – усталостный;

3 – коррозионный;

4 – схватыванием;

5 – абразивный.

Вопрос 11. На схеме изображен технологический процесс:

1 –  вневанное хромирование;

2 -  гидротермическое обжатие;

3 – вибродуговая наплавка;

4 – электролитическое натирание.

Вопрос 12. Какой из способов сбора статистической информации о надежности технических объектов позволяет получить большее количество информации?

1) при непрерывном контроле за работой машины;

2) при периодическом контроле за работой машины.

Вопрос 13. Для расчета наработки на отказ не потребуется:

1) количество отказов машины;

2) наработка машины;

3) трудоемкость устранения отказа.

Вопрос 14. На схеме изображен технологический процесс:

1 – плазменная сварка;

2 – газовая сварка;

3 – вибродуговая наплавка;

4 – электроконтактное напекание;

5 – наплавка в среде защитного газа.

Вопрос 15. Календарная продолжительность эксплуатации машины до предельного состояния или до списания носит название:

1) долговечность;

2) ресурс;

3) срок службы;

4) сохраняемость.

Вопрос 16. На схеме изображен технологический процесс:

1 – обжатие;

2 – осадка;

3 – опрессовка;

4 – правка.

Вопрос 17.

В классификации отказов по происхождению не существует вид:

1 – конструкционные;

2 – технологические;

3 – приработочные;

4 – эксплуатационные.

Вопрос 18. На схеме изображен технологический процесс:

1 – плазменная сварка;

2 – наплавка под слоем флюса;

3 – наплавка в среде защитного газа;

4 – вибродуговая наплавка.

Вопрос 19. Какой из перечисленных элементов не входит в норму времени на выполнение наплавочных работ механизированными способами?

1.Основное время

2.Дополнительное время

3.Вспомогательное время

4.Рабочее время

Вопрос 20. На схеме изображен технологический процесс:

1 – плазменная сварка;

2 – наплавка подслоем флюса;

3 – наплавка в среде защитного газа;

4 – вибродуговая наплавка.

Вопрос 21.При каком способе восстановления необходима предварительная механическая обработка для придания изношенной поверхности правильной геометрической формы?

1.Электромеханической высадкой

2.Дуговой наплавкой под слоем флюса

3.Вибродуговой наплавкой

4.Хромированием

Вопрос 22. На рисунке изображены схемы технологического процесса:

1 – плазменное напыление;

2 – наплавка под слоем флюса;

3 – наплавка в среде защитного газа;

4 – вибродуговая наплавка.

Вопрос 23.

Какую охлаждающую (закалочную среду) жидкость применяют при вибродуговой наплавке?

1.Эмульсол

2.Воду

3.Водный раствор кальцинированной соды

4.Керосин

Вопрос 24.  Изображенный способ контроля деталей носит название________________.

Вопрос 25.

При восстановлении деталей электродуговой металлизацией для расплавления электродного материала применяют…

1.Плазменную струю

2.Газовое пламя

3.Дуговой разряд

4.Детонацию

Вопрос 26.

Недостатком деталей, восстановленных вибродуговой наплавкой, является…

1.Наличие микротрещин и снижение усталостной прочности

2.Слишком высокая твердость наплавленного слоя

3.Необходимость дополнительной химической обработки

наплавленного слоя

4.Необходимость дополнительной термической обработки

наплавленного слоя.

Вопрос 27.  Работоспособность детали восстановлена методом:

1 – наплавки под слоем флюса;

2 – гальванического наращивания;

3 – установки дополнительной ремонтной детали;

4 – пластического деформирования.

Вопрос 28.

Для каких целей применяют при ремонте машин вибродуговую наплавку?

1.Заделка трещин и пробоин

2.Нанесения антикоррозионных покрытий

3.Наращивания и упрочнения деталей

4.Сварки чугунных деталей

Вопрос 29.   На станке выполняется:

1 – контроль прямолинейности вала;

2 – контроль торцевого биения маховика;

3 – контроль дисбаланса и его устранение;

4 – приработка коренных и шатунных шеек после шлифования.

Вопрос 30.

Какой вид балансировки деталей и узлов применяется при ремонте?

1.Кинематическая

2.Динамическая

3.Упругая

4.Электрическая

Вопрос 31.  Регулярный микрорельеф получен методом:

1 – вибрационным упрочнением;

2 – ротационным упрочнением;

3 – обкаткой шариком;

4 – детонационным методом;

5 – дробеструйной обработкой.

Вопрос 32. Из каких операций состоит технологический процесс восстановления деталей  электромеханической обработкой?

1.Гидротермической раздачи и охлаждения

2.Вытяжки и оттяжки

3.Высадки и сглаживания

4.Обжатия и правки

Вопрос 33.  Устранение трещины выполнено методом:

1 – холодной молекулярной сварки;

2 – аргонно-дуговой сварки;

3 – плазменной сварки;

Вопрос 34.

При сборке резьбовых соединений является не важным:

1 – момент затяжки;

2 – вид резьбы;

3 – последовательность затяжки;

4 – вид стопорения.

Вопрос 35.  Упрочнение детали выполняется методом:

1–вибрационным;
2 - ротационным;

3 – ультразвуковым;

4 – обкаткой шариковой оправкой.

Вопрос 36.

Чем регулируется угол подачи топлива у топливного насоса высокого давления рядного типа дизельного двигателя?

1.Поворотом плунжера

2.Изменением длины толкателя

3.Изменением давления вспрыскивания топлива форсункой

4.Изменением давления топлива в головке топливного насоса

Вопрос 37.  Преобладающим видом износа детали стал:

1 – окислительный;

2 – абразивный;

3 – усталостный;

4 – эрозионный.

Вопрос 38.

Гальваническим хромированием восстанавливают…

1.Алюминиевые поршни

2.Клапанные пружины

3.Золотники гидрораспределителей

4.Зубчатые колеса

Вопрос 39.  Внутренние поверхности шестерен с посадкой скольжения по валу (или оси) восстановлены с повышенным ресурсом:

1 – напеканием металлических порошков;

2 – нанесением износостойких полимерных композиций;

3 – пластической деформацией цветных металлов.

Вопрос 40.

При ремонте можно восстановить работоспособность пластическим деформированием…

1.Подшипник качения

2.Лемех плуга

3.Сегмент режущего аппарата

4.Клиновой ремень

Вопрос 41.

Движение шпинделя станка при притирке клапанов ДВС, обеспечивающее поступление пасты на притираемую поверхность…

1.Вверх-вниз

2.Вращательное

3.Возвратно-вращательное и возвратно-поступательное

4.Поступательное и вращательное

Вопрос 42. Назовите основной недостаток наплавки под слоем флюса:

1 – большая трудоемкость подготовительных работ;

2 – высокая себестоимость наплавочных работ;

3 – большой расход электродного материала и флюса;

4 – высокое тепловложение в деталь и вероятность появления

остаточных пластических деформаций.

Вопрос 43.

Какой из перечисленных методов изучения износа не требует разборки узлов и агрегатов?

1.Метод вырезанных лунок

2.Метод профилографирования поверхности

3.Метод микрометража

4.По наличию металла в масле

Вопрос 44.

Какой из перечисленных методов определения износа является наиболее точным?

1.Вибрационный

2.По наличию железа в масле

3.Метод искусственных баз

4. Тепловой

Вопрос 45.

Наиболее распространенное изнашивание в сельскохозяйственных машинах:

1.Кавитационное

2.Гидроабразивное

3.Фретинг-коррозия

4.Абразивное

Вопрос 46. На рисунках изображены схемы контроля деталей:

1 – гадрораспределителя;

2 – гидронасоса;

3 – гидроцилиндра;

4 – гидроусилителя.

Вопрос  47. На рисунке показана схема контроля:

1 – величины выступания клапана;

2 – параллельности тарелки клапана плоскости головки;

3 – величины утопания клапана;

4 – толщины нагара.

Вопрос 48. Для контроля качества притирки клапана использован метод:

1 – пневматический;

2 – гидравлический;

3 – комбинированный;

Вопрос 49.

Каким методом определяется годность плунжерной пары топливного насоса высокого давления?

1.Электрическим

2.Гидравлическим

3.Тепловым

4.Электромагнитным

Вопрос 50.

Как определить скорость изнашивания?

1.По разности размеров детали до и после изнашивания

2.Делением разности размеров на время работы

3.По шероховатости поверхности

4.По наличию железа в масле

Вопрос 51. Событие, связанное с нарушением работоспособности технического объекта, называется:

- неисправностью;

- отказом;

- предельным состоянием

Вопрос 52. К единичным показателям надежности относятся:                                              1. безотказность

2. ремонтопригодность

3. коэффициент технической готовности                                                                                                 4. долговечность

5. коэффициент технического использования

6. сохраняемость

Вопрос 53. К комплексным показателям надежности относятся:                                                	            1. безотказность                                                                                                                		2. ремонтопригодность                                                                                                      		3. вероятность безотказной работы                                                                                          		4. долговечность                                                                                                             		5. вероятность появления отказа

6. сохраняемость

Вопрос 54. Несоответствие машины хотя бы одному условию технических требований называется:

  - отказом

  - неисправностью

  - предельным состоянием

Вопрос 55. В первом приближении теоретический закон распределения показателей надежности выбирают:

1) по критерию согласия Пирсона Х2

2) по коэффициенту вариации V

3) по критерию Ирвина λ

Вопрос 56. К техническим показателям безотказности  относятся:

1-наработка на отказ;

2-ресурс;

3-поток отказов.

Вопрос 57. К техническим показателям долговечности не относится:

1-наработка на отказ;

2-ресурс;

3-срок службы.

Вопрос 58. Для расчета удельной стоимости надежности  требуются:

1) стоимость приобретения;

2) затраты на ремонт и ТО;

3) коэффициент технической готовности;

4) количество и наработка группы машин.

Вопрос 59. Для расчета наработки на отказ не потребуется:

1) количество отказов машины;

2) наработка машины;

3) трудоемкость устранения отказа.

Вопрос 60. Продолжительность обкатки не зависит:

1 – от вида агрегата или машины;

2 – от смазочного материала;

3 – от квалификации персонала;

4 – от этапов  приложения нагрузки и скорости.

Вопрос 61. Как определить интенсивность изнашивания?

1.По разности размеров детали до и после изнашивания

2.Делением разности размеров на наработку

3.По шероховатости поверхности

4.По наличию железа в масле

Вопрос 62. К износам первого рода  относятся:

1 – изменение линейных размеров деталей;

2 – нарушение формы, профиля, конфигурации;

3 – потеря жесткости, упругости, эластичности.

Вопрос 63. Основы электродуговой сварки металлов заложили:

1 – Бенардос;

2 – Славянов;

3 – Жуковский.

Вопрос 64. По результатам дефектовочных работ не существует группа деталей:

1 – годные;

2 – годные условно;

3 – подлежащие ремонту (восстановлению);

4 – негодные.

Вопрос 65. Выбраковка деталей, имеющих износы, выполняется с учетом следующих критериев:

1 – конструктивного;

2 – технологического;

3 – технико-экономического;

4 – производственно-статистического.

Вопрос 66. Себестоимость ремонта машины имеет зависимость от количества годных в ней деталей и узлов:

1 – прямую;

2 – обратную;

3 – не зависит.

Вопрос 67. В ремонтном производстве нашли широкое применение следующие способы обнаружения скрытых дефектов:

1 – магнитный;

2 – люминесцентный;

3 – ультразвуковой;

4 – рентгеноскопия.

Вопрос 68. На этапе стендовых испытаний у гидронасосов не контролируют:

1 – развиваемое давление;

2 – подачу масла;

3 – температуру корпуса;

4 – зазоры между деталями;

5 – герметичность;

6 – уровень шума.

Вопрос 69. При выполнении гидротермической раздачи деталей используют:

1 – токи высокой частоты (ТВЧ);

2 – ТВЧ и вода;

3 – пресс-форму и керосин;
4 -  домкрат.

Вопрос 70. На этапе стендовых испытаний гидрораспределителей золотникового типа не контролируют:

1 – гидравлическую плотность золотниковых пар;

2 – давление срабатывания предохранительного клапана;

3 – уровень вибрации корпуса;

4 – давление срабатывания клапанов автоматического возврата золотников в нейтральное положение;

5 – совместную герметичность перепускного и предохранительного клапанов.

Вопрос 71. Рессорные листы и пружины на завершающем этапе ремонта подвергают:

1 – накатке;

2 – раскатке;

3 – дробеструйной обработке;

4 – высадке;

5 – обкатке.

Вопрос 72. Часть производственного процесса по изменению формы, размеров, свойств материала деталей и объектов с целью получения изделия с заданными техническими требованиями называется ________________процессом.

Вопрос 73. Совокупность взаимосвязанных действий людей и орудий производства, направленных на восстановление работоспособности технического объекта называется ____________________процессом.

Вопрос 74. К трудно удаляемым загрязнениям технических объектов не относятся:

1 – дорожно-почвенные;

2 – нагар, закоксованность, асфальто-смолистые отложения;

3 – накипь, продукты коррозии;

4 – остатки топливо-смазочных материалов;

5 – старые лакокрасочные покрытия.

Вопрос 75. Наиболее эффективным и современным способом активизации моечных процессов для удаления загрязнений является:

1 – повышение концентрации СМС;

2 – повышение температуры растворов;

3 – применение ультразвука;

4 – увеличение щелочности растворов;

5 – создание турбулентных потоков.

Вопрос 76. Менее эффективными способами регенерации моющих растворов являются:

1 – естественное отстаивание;

2 – центрифугирование;

3 – фильтрация через древесные опилки;

4 – коагуляция;

5 – ультрафильтрация.

Вопрос 77. Операция технологического процесса ремонта машины, заключающаяся в определении степени годности бывших в эксплуатации деталей и сборочных единиц к использованию на ремонтируемом объекте носит название:

1 – внешний осмотр;

2 – микрометраж;

3 – дефектация;

4 – приемочный контроль.

Вопрос 78. В процессе горячей сушки лакокрасочных покрытий не применяется способ:

1 – конвекционный;

2 – ионно-лучевой;

3 – терморадиационный.

Вопрос 79. Основные зазоры, определяющие развиваемое давление и подачу гидравлического насоса шестеренного типа:

1 – «зуб шестерни – корпус»;

2 – «цапфа шестерни – втулка»;

3 – «компенсатор – втулка»;

4 – «втулка – корпус».

Вопрос 80. Центробежный фильтр очистки масла ДВС не проверяют на стенде:

1 – на герметичность;

2 – на пропускную способность;

3 – на давление срабатывания предохранительного клапана;

4 – на давление срабатывания сливного клапана.

Вопрос 81. К изменению (улучшению) каких свойств деталей проводят способы ППД:

1 – динамическая (усталостная) прочность;

2 – формирование остаточных напряжений сжатия;

3 – коррозионная стойкость;

4 – маслоудерживающая способность;

5 – износостойкость;

6 – твердость.

Вопрос 82. Какие из параметров гидрораспределителя золотникового типа являются ресурсоопределяющими, не подлежат регулировке и позволяют выбраковать изделие из эксплуатации:

1 – негерметичность и трещина в корпусе;

2 – низкое давление срабатывания предохранительного клапана;

3 – низкое давление срабатывания клапана-автомата возврата золотника в нейтральное положение;

4 – негерметичность перепускного клапана;

5 – негерметичность золотниковых пар.

Вопрос 83. Можно ли недостаток температуры при вулканизации камер и покрышек компенсировать увеличением длительности процесса:

1 – да;

2 – нет.

Вопрос 84. На чем основан процесс выявления дефектов при магнитных методах контроля:

1 – на выявлении магнитного поля рассеивания над дефектом;

2 – на изменении индуктивности вокруг дефекта;

3 – на образовании искрения и потрескивания в области дефекта.

Вопрос 85. При магнитном методе контроля продольное поле выявляет:

1 – продольные дефекты;

2 – поперечные дефекты;

3 – любые по расположению.

Вопрос 86. Каким вариантом магнитного контроля следует воспользоваться при обнаружении дефектов в деталях из немагнитных материалов (например, сплавы на основе цветных металлов):

1 – по остаточной намагниченности;

2 – в приложенном магнитном поле;

3 – контроль не возможен.

Вопрос 87. Продольное магнитное поле при контроле деталей можно создать следующими способами:

1 – контактными наконечниками;

2 – соленоидом;

3 – трансформатором;

4 – намоткой кабеля вокруг детали.

Вопрос 88. Причинами падения давления начала впрыскивания топлива у форсунок дизельного двигателя являются:

1 - износ крайних витков и усталость пружины;

2 - износ сферической поверхности штанги, контактирующей с хвостовиком иглы распылителя;

3 - износ сопрягаемой опорной поверхности регулировочного винта;

4 - износ запирающего конуса иглы и корпуса распылителя;

5 – нагар на распылителе.

Вопрос 89. Параметры, характеризующие техническое состояние распылителей форсунок дизельного двигателя:

1 - эффективное проходное сечение распылителя;

2 - ход и подвижность иглы распылителя;

3 – блеск и чистота корпуса распылителя;

4 - качество распыления топлива;

5 - герметичность распылителя по запирающему конусу и гидравлическая плотность распылителя.

Вопрос 90. На рисунке представлено:

1 - проверка состояния обмотки статора генератора электрическим сопротивлением;

2 -  проверка состояния изоляции обмотки статора генератора на замыкание на корпус;

3 – контроль правильности укладки витков обмоток статора.

Вопрос 91. При сборке шатунно-поршневого комплекта ДВС с пальцем плавающего типа:

1 – нагревается поршневой палец;

2 – нагревается поршень;

3 – охлаждается шатун;

4 – сборка выполняется без нагрева на прессе.

Вопрос 92. Поршневые кольца контролируют по следующим параметрам:

1 – высота кольца;

2 – упругость при номинальном зазоре в замке;

3 – степень прилегания к зеркалу гильзы;

4 – коррозионные пятна и сплошность хромового покрытия.

Вопрос 93. В чем основной недостаток процесса холодной правки шатуна ДВС:

1 – недостаточная точность;

2 – требуются большие усилия;

3 – металл, обладая памятью, при нагреве двигателя вернет изгиб шатуну.

Вопрос 94. При установке подшипника качения в корпус предпочтение следует отдать посадке:

1 – с зазором;

2 – с натягом;

3 – переходной.

Вопрос 95. Повышение усталостной прочности валов не может быть достигнуто:

1 – созданием на поверхности напряжений сжатия;

2 – полированием и доводкой алмазным инструментом;

3 – объемной закалкой;

4 – сбалансированностью вращающихся масс.

Вопрос 96. Отказы по своему происхождению классифицируются на:

1 – конструкционные;

2 – технологические;

3 – производственные;

4 – эксплуатационные.

Вопрос 97. На рисунке представлена установка для восстановления деталей:

1 – наплавкой под слоем флюса;

2 – вибродуговой наплавкой;

3 – электроконтактным напеканием;

4 – наплавкой в среде защитного газа.

Вопрос 98. При контроле герметичности тонкостенных изделий – радиаторов, баков, охладителей – предпочтение отдается испытаниям:

1 – гидравлическим;

2 – пневматическим;

3 – люминесцентным;

4 – ультразвуковым.

Вопрос 99. Перед сваркой деталей из сплавов алюминия с целью устранения деформаций необходимо:

1 – надежно закрепить деталь в тисках;

2 – нагреть в термическом шкафу;

3 – зафиксировать под прессом.

Вопрос 100. Качество выполнения горячей сварки деталей из чугуна характеризуется формой сварочной ванны:

1 – выпуклая;

2 – слегка вогнутая;

3 – вогнутая с подрезкой боковых стенок.